Để định lượng viên nén Diclofenac có hàm lượng ghi trên nhãn là 50mg theo DĐVN V, người ta tiến hành như sau:

- Cân 20 viên (m20 viên = 3,044 gam) loại bỏ lớp bao, nghiền thành bột mịn. Cân chính xác 0,152 gam bột viên cho vào bình định mức 100 ml, thêm 50 ml nước, lắc đều. Siêu âm 20 phút, thêm nước vừa đủ đến vạch, lắc đều, lọc qua giấy lọc mịn, loại bỏ 20 ml dung dịch lọc đầu. Lấy chính xác 2 ml dung dịch lọc vào bình định mức 100 ml, thêm ethanol 96% (TT) vừa đủ đến vạch, lắc đều. Đo độ hấp thụ của dung dịch  thu được ở bước sóng cực đại khoảng 282nm  trong cốc đo dày 1 cm, dùng ethanol 96% (TT) làm mẫu trắng. So sánh với một dung dịch  chuẩn có nồng độ 0,001%, tiến hành song song trong cùng điều kiện.

- Biết độ hấp thụ của dung dịch thử và dung dịch chuẩn ở 282nm lần lượt là       0,452 và 0,478.

- Tính hàm lượng % Diclofenac so với hàm lượng ghi trên nhãn.