## Slide 1: Kỹ thuật chiết xuất dược liệu
Notes: 19+10=29

## Slide 2: Phần 1: Điền từ

## Slide 3: Câu 1
Quá trình khuếch tán là…..
Notes: Quá trình di chuyển vật chất từ pha này sang pha khác khi hai pha tiếp xúc trực tiếp với nhau

## Slide 4: Câu 2
Dựa vào chiều chuyển động tương hỗ giữa hai pha, có các phương pháp chiết xuất:
A…
B…
C…
Notes: Ngược dòng.
Xuôi dòng.
Chéo dòng

## Slide 5: Câu 3
Thiết bị chiết hai cột có bộphận vận chuyển bằng xích:
1…
2…
3…
4…
5…
Notes: 1. Đoạn uốn cong; 2. Cột đứng; 3. Con lăn xích; 4. Khung 5. Tang trống dẫn động

## Slide 6: Câu 4
Quá trình thẩm tích là…..
Notes: quá trình khuếch tán giữa hai pha lỏng qua một màng có tính chất thẩm tích (chỉ cho phân tử nhỏ đi qua)

## Slide 7: Câu 5
Alcaloid là một chất hữu cơ …, có phản ứng…, thường gặp trong thực vật và đôi khi trong động vật, thường có dược lực tính mạnh và độc, cho … với một số thuôc thử gọi là thuốc thử của alcaloid.
Notes: có chứa nitơ đa số có nhân vòng
kiềm
kết tủa và phản ứng màu

## Slide 8: Câu 6
Dung môi được chọn trong hoà tan chiết xuất phải đạt các yêu cầu sau:
A. Dễ thấm vào dược liệu
B ..................................................
C. Không làm thành phẩm có mùi đặc biệt
D. .................................................
E. .................................................
Notes: B. Phải có tác dụng hoà tan chọn lọc
D. Phải trơ về mặt hoá học, không làm biến chất hoạt chất
E. Không gây cháy nổ

## Slide 9: Câu 7
Quá trình thẩm thấu là…..
Notes: quá trình khuếch tán giữa hai pha lỏng qua một màng có tính chất bán thấm (chỉ cho dung môi đi qua)

## Slide 10: Câu 8
Công dụng berberin?
Notes: có tác dụng kháng sinh chữa lỵ, gần đây phát hiện được tính chất chống ung thư .

## Slide 11: Câu 9
1. Mục đích của việc làm khô dược liệu chiết xuất:
A. .........................
B .........................
C. .........................
D. Là 1 phần quan trọng trong điều chế một số dạng thuốc như cao thuốc, thuốc cốm, thuốc viên...
Notes: A. Giúp bảo quản dược phẩm chống nhiễm vi cơ
B. Đảm bảo tính bền của 1 số hoá chất
C. Làm giảm kích thước hay trọng lượng của sản phẩm, thuận tiện cho việc vận chuyển

## Slide 12: Câu 10
Nhược điểm của phương pháp ngâm
A. Dịch chiết quá loãng
B .....................................................
C .............................................
Notes: B. Không chiết kiệt được hoạt chất, nên chỉ chiết 1 lần
c. Tốn nhiên liệu và thời gian cô đặc

## Slide 13: Câu 11
Trong chiết xuất dược liệu, quá trình khuếch tán chất tan vào dung môi tuân theo định luật Fick:
Trong đó:
D:…
F:…
Notes: G : lượng vật chất khuếch tán , [kg]
F : bề m ặt khuếch tá n , vuông góc với hướng khuếch tán , [m2]

## Slide 14: Câu 12
Ethanol hay được dùng làm dung môi chiết xuất trong phương pháp........(A).........vì không làm ..........(B).........dược liệu như nước.
Notes: Ngâm
Hỏng (do vi sinh vật phát triển)

## Slide 15: Câu 13
Đối với dược liệu chứa nhiều tinh bột không nên……, tránh giải phóng ra nhiều tinh bột và ……để tránh bị hồ hoá.
Notes: xay dược liệu quá mịn
không nên chiết ở nhiệt độ cao