Bài tập Novocain 3:

Định lượng ống tiêm Novocain (hàm lượng ghi trên nhãn 1000 µg/2ml) bằng cách hút  1ml thuốc tiêm pha loãng trong bình định mức 50ml.

Song song tiến hành pha mẫu chuẩn Novocain trong cùng điều kiện được dung dịch Novocain chuẩn ( X) có nồng độ 0,05 %.

Tiến hành pha 7 bình gạn(  bình chiết) như sau, chiết bằng clorofom 2 lần, mỗi lần 10ml clorofom, sau đó bổ sung tới vạch trong bình định mức 25ml, mang dung dịch lọc rồi đi đo quang ở bước sóng cực đại 420nm thu được kết quả As1= 0,423 As2= 0,433  As3= 0,443  và AX1=0, 466 Ax2=0, 486 Ax3=0, 481

| Bình gạn Dung dịch cho vào | So | S1 | S2 | S3 | X1 | X2 | X3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đệm acetat (ml) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Heliantin0,05% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Novocain chuẩn 1mg/ml(ml) | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Dung dịch Novocain định lượng đã pha loãng (ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Nước cất | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

Yêu cầu: Tính phần trăm hàm lượng của thuốc thử Novocain so với hàm lượng ghi trên nhãn.